Z powrotem

Drukuj

# wieczne procesy napełniania z Krups EA8918

Napisany przez: Wolfgang Schuster Jestem Czwartek, 17. Czerwiec 2021, 15:04 03

Krups klienta przyszedł na zawsze nie z automatycznego czyszczenia, stale nowe cykle napełniania. Charakterystyczne było to, że stempel cylindra warzelnego nie schodził do końca, a jedynie do drugiego pierścienia uszczelniającego, który pozostawał widoczny. Wszystkie działania na forach nic nie dały. Następnie dwa telefony do centrum serwisowego Krups również bez przydatnych porad. Następnie ostatni i skuteczny środek: odkamienianie przepływomierza wody, bezpośrednio za przyłączem zbiornika wody jeszcze przed pompą. Rozebrany i napełniony płynnym odkamieniaczem oraz dokładnie wyczyszczony drucikiem dyszę. W dolnym przyłączu znajduje się mała dysza o średnicy ok. 1mm. Była zwapniona, podobnie jak łożysko łopatki turbiny. Po zamontowaniu stempel cylindra warzelnego po raz pierwszy zjechał całkowicie w dół, tak że górna krawędź stempla była widoczna tylko na ok. 6-8 mm. Po tym cykle z napełnianiem zakończyły się i maszyna wróciła do normalnej pracy. Przypuszczalnie czas napełniania cylindra prasy jest ograniczony i w tym czasie mikroprzełącznik z boku cylindra musi zasygnalizować, że osiągnięto dolne położenie. Jeżeli komunikat ten nie pojawi się, to system zakłada, że powietrze jest zawarte i wykonuje tylko cykle napełniania.

Kawy.org > Krups > wieczne procesy napełniania z Krups EA8918

#### www.kawy.org

Z powrotem

Drukuj